## Slide 1: Blockschaltbilder erstellen
Version 1.0.0, Februar 2017

## Slide 2: Ziele
Gesamtübersicht/Möglichkeiten der Hardware zeigen
Funktionsblöcke zeigen
Datenfluss aufzeigen -> Aus dem Blockschaltbild kann die Anforderung an die Peripherie des Mikrocontrollers entnommen werden
Komplexität durch höheren Abstraktionslevel verbergen
Basis für Detailentwicklung
Schnittstellen für Aufteilung auf mehrere Personen festlegen

## Slide 3: Beispiel
Mikrocontroller
PIC XY
Touch-Sensoren
(kapazitiv)
Temperatursensor
Display
M
Motor-Endstufe
230VAC
12VDC
12VDC
3.3VDC
3
3
4
7
AD
I2C, I/O
PWM
I/O
Speisungen als Blöcke mit Ein- und Ausgangsspannung (nicht verdrahten)
Eingaben und Sensoren links
Ausgaben und Aktoren rechts
Zentrale Steuerung in der Mitte
Angabe der Peripherie
Angabe von Richtung und Anzahl Leitungen